## Slide 1
Wafer Data
Analyze
배기표, 서영석, 이종협, 천수빈, 황규민, 최수아
Team Dissplay
이름:

## Slide 2
CONTENTS
01
02
프로젝트 배경
프로젝트 개요
수행절차 및 방법
02-1 UCI SECOM 데이터 분석
02-2 Wafer-811k 데이터 분석
02-3 페이지 제작 및 서버
04
느낀점
느낀점
03
결론 및 향후 과제
결론

## Slide 3
01
프로젝트 배경

## Slide 4
분석 이유
분석 결과 기반 센서 값과 불량품 관계 파악
예지정비, 예측을 통한 반도체 공정의 효율 및 수율 상승
머신러닝 모델로 예측모델을 생성
프로젝트 주제
디스플레이의 주요 부품인 반도체
반도체 생산 공정 & 웨이퍼 불량품 데이터 분석
프로젝트 개요

## Slide 5
분석 이유
프로젝트 개요
1930년대 영국에서 흑백 브라운관(CRT) 출시
1998년경 LCD,PDP 등 디지털 방식의 평판 디스플레이 등장
2007년 OLED 대량 양산 성공, 제품 개발
OLED의 중요한 구성 요소로 TFT가 존재
TFT는 디스플레이 화면을 구성하는 각각의 픽셀의 밝기를 조절 하는 역할로 반도체로 구성됨
따라서 TFT를 구성하고 있는 반도체 요소들의 다양한 불량 원인과 종류를 분석하고자 함

## Slide 6
02
수행 절차 및 방법
- Workflow
- 데이터 명세

## Slide 7
WorkFlow

## Slide 8
데이터 명세

## Slide 9
UCI SECOM Dataset
1567 rows x 592 columns
-Columns
- 0~589 반도체 공정 내 590개의 센서 데이터
- Time : 센서 데이터 측정 시간
- Pass/Fail : 양품 불량품 구분(-1 : 양품,1 : 불량품)
특징
- 수집 기간 : 2008/07/19 ~ 2008/10/17
- 결측치와 이상치 포함
- 불균형한 데이터 셋
사용/ 미사용 Column
- 미사용 : Time
- 사용 : 0~589, Pass/Fail
사용 이유
- 센서 데이터와 통과여부를 분석해 공정 수율 향상
데이터 명세

## Slide 10
데이터 명세
Wafer-811k Dataset
811457 rows x 6 columns
Columns
- waferMap : 웨이퍼 맵 이미지
- diesize : 웨이퍼 크기
- lotName : 웨이퍼의 묶음 이름
- waferIndex : 웨이퍼 목록
- trianTestLabel : 머신러닝 데이터 구별
- failureType : 불량품 타입
특징
- 양품이 존재하지 않는 데이터 셋
- 불균형한 데이터 셋 (FailureType간 데이터 수 차이 존재)
사용/미사용 Column
- 미사용 : waferIndex, lotName, trianTestLabel
- 사용 : waferMap, diesize, failureType
사용 이유
- waferMap 컬럼을 활용, 시각화 후
failureType분석
- diesize 를 이용, 사이즈별 failureTyoe
분석과 상관관계 분석

## Slide 11
02-1
UCI SECOM 데이터 분석
- 데이터 전처리 및 탐색,
- 분석 및 시각화

## Slide 12
UCI
SECOM
UCI SECOM
Dataset
1567 rows×
x 592 columns
결측치 처리
(결측치가 과한
열 제거)
1567 rows ×
x 373 columns
이상치 처리
(평균값, 상/하한값 대체)
1567 rows ×
x 373 columns
최종 데이터 셋
(UCI SECOM_Final)
1567 rows ×
x 373 columns
데이터 전처리

## Slide 13
UCI
SECOM
Pass/Fail Column
Column 분석을 통한 반도체 불량률 확인
Pass = 93.4%
fail= 6.6%
이를 통해서 양품과 불량품 간의 데이터 수 차이로 인한
데이터 불균형이 존재함을 알 수 있음
분석 및 시각화 내용

## Slide 14
Correlation을 통해 센서와
불량 여부 간 상관성 분석
상관 계수에 절댓값을 계산하여
히트맵으로 시각화함
UCI
SECOM
분석 및 시각화 내용

## Slide 15
UCI
SECOM
센서151, 157등 Correlation을 통해
공정불량에 영향을 끼치는 Sensor를 파악함
분석 및 시각화 내용
Abs 수치가 높을수록 - 센서가 불량률 판정을 하는데 영향을 크게 미침

## Slide 16
관계 파악 다중 산점도그래프
87번 센서는 불량도 영향에
많은 영향을 끼치는 것을 알 수 있음
UCI
SECOM
분석 및 시각화 내용

## Slide 17
Pass 와 Fail 의 데이터 수를 일치시켜 더 나은 결과값 도출
UCI
SECOM
분석 및 시각화 내용

## Slide 18
Under-Sampling(93.4%의 양품데이터를 축소)
Over-Sampling(6.6%의 불량품 데이터를 복제 후 확대)
UCI
SECOM
분석 및 시각화 내용

## Slide 19
SCiKit - learn
파이썬에서 머신러닝 분석을 할 때 유용하게 사용할 수 있는 라이브러리
여러가지 머신러닝 모듈로 구성
예) RandomForest, Logisitic Regression
UCI
SECOM
분석 및 시각화 내용
XGBoost
(Extreme Gradient Boosting)
기존 Gradient Boosting에 과적합방지를 위한 기법이 추가된 지도 학습 알고리즘
잔차(실제값과 예측값의 차이)를 이용하여
이전 모델의 약점을 보완

## Slide 20
XGBoost, RandomForest,
Logistic Regression 모델을 이용한
예측모델 생성과 센서 별 중요도 분석을 통해
공정 수율 향상과, 관리에 용이한 결과를 도출 가능
UCI
SECOM
데이터 전처리 및 탐색

## Slide 21
기존 전처리가 완료된 데이터
머신러닝 모델의 훈련을 위한 train데이터와 test 데이터 분리
Train set : 예측모델을 훈련시키기 위한 데이터
(예시 : 문제집)
- Test set : 예측모델이 정확하게 예측하는지
비교하기 위한 데이터
(예시 : 답지)
UCI
SECOM
분석 및 시각화 내용

## Slide 22
UCI
SECOM
분석 및 시각화 내용
혼동행렬
· 모델의 성능을 평가할 때 사용되는 지표
· 예측값이 실제 관측값을 얼마나 정확히 예측 했는지 보여주는 행렬
TP(True Positive) : 참긍정, 정상이라고 예측한 부품이 실제로 정상 판정을 받은 경우
TN(True Negative) : 참부정, 불량품이라고 예측한 부품이 실제로 정상 판정을 받은 경우
FP(False Positive) : 거짓긍정, 정상이라고 예측한 부품이 실제로 불량품 판정을 받은 경우
FN(False Negative) : 거짓부정, 불량품이라고 예측한 부품이 실제로 불량품 판정을 받은 경우

## Slide 23
UCI
SECOM
분석 및 시각화 내용
Logical Regression – Confusion Matrix
[Under-Sampled]
Under-Sampled 데이터
여러 모델에 샘플링 별 데이터 입력
예측 모델 별 비교
가장 실제 데이터와 비슷하게 예측한 모델 선택

## Slide 24
UCI
SECOM
분석 및 시각화 내용
Under-Sampled Data의 모델별 정확도 비교
- Logisitic : 66.6%, RandomForest : 75.0% , Xgboost : 87.0%

## Slide 25
UCI
SECOM
분석 및 시각화 내용
Over-Sampled 데이터
여러 모델에 샘플링 별 데이터 입력
예측 모델 별 비교
가장 실제 데이터와 비슷하게 예측한 모델 선택

## Slide 26
UCI
SECOM
분석 및 시각화 내용
Over-Sampled Data의 모델별 정확도 비교
- Logisitic : 66.6% , Xgboost : 85.7%, RandomForest : 77.7%

## Slide 27
· 2가지 샘플링에서 가장 정확도가 높았던
XGBoost 모델
각 센서들이 불량품 판정에 미치는
중요성에 대한 시각화 가능
중요성 높은 센서들의 예지정비 및 관리를 통한 공정 효율 상승
UCI
SECOM
분석 및 시각화 내용

## Slide 28
02-2
Wafer 811k 데이터 분석
-데이터 전처리 및 탐색
- 분석 및 시각화

## Slide 29
Wafer-811k
- failureType Column 분석 및 시각화를 통해서 불량 패턴에는 총 9가지의 불량이 존재함
- 85.2%가 none 타입에 해당한다는 사실을 알 수 있음
분석 및 시각화 내용

## Slide 30
Wafer-811k
불량 패턴을 판별할 수 없고, 85.2%를 차지하는 none 패턴 제외
- 나머지 패턴의 분석을 통해 패턴 별 차지하는 비율 분석
분석 및 시각화 내용

## Slide 31
Wafer-811k
웨이퍼크기는 0부터 20000까지 존재함
2000이상의 데이터의 수가 적어 500 초과 2000미만으로 정하여 시각화 하였음
600미만의 웨이퍼 크기가 가장 많음
Outlier 범위라고 생각되는 부분 제외 (range 2000~ 20000)
· 불량유형별 개수 확인, none이 가장 많이 존재함
분석 및 시각화 내용
30p, 31p,33p

## Slide 32
Wafer-811k
· 불량유형을 기준으로 웨이퍼 크기 빈도를 시각화
웨이퍼 크기와 불량유형의 연관성을 확인함
· 불량유형 별 비율 확인
none 패턴이 가장 많이 존재함
None 을 제외한 불량유형 확인,
Edge-Ring 불량이 가장 많이 존재함
분석 및 시각화 내용

## Slide 33
Wafer-811k
· 웨이퍼 크기가 커질수록불량 패턴화 감소
웨이퍼크기가 작을수록 불량의 패턴화가 나타남
분석 및 시각화 내용

## Slide 34
Wafer-811k
분석 및 시각화 내용
· trianTestLabel을 기준으로 불량유형
빈도를 시각화
Training보다 test한 것의 개수가 많음
-> 불량유형을 기준으로 trianTestLabel
빈도를 시각화
test에서 none이 대부분을 차지
-> None을 제외하여 1을 시각화
Training/test 불량유형의 비율이 다름을 알 수 있음
-> None을 제외하여 2를 시각화
Training에서 edge-ring과 center 불량유형이 첫번째, 두번째로 많았지만 test에서 세번째, 네번째 순으로 나타남

## Slide 35
Wafer-811k
불량 유형에 따른 wafer 개수 를 구하여 불량률과 어느 불량 유형이 가장 많이 나오는지에 대한 분석
총 172950 중 None 패턴이 147431로 약 85.24%, None을 제외한 패턴이 있는 불량품은 15.76%로 나타남
패턴이 있는 불량품 중에는 ‘Edge-Ring’ 이 9680으로 가장 높고 ‘Near-Full’ 이 149로 가장 낮음
-> 그러므로 None 패턴을 제외한 패턴이 있는 불량
유형 중 가장 많은 불량 유형은 ‘Edge-Ring’임
분석 및 시각화 내용
불량 유형에 따른 Wafer 개수

## Slide 36
Wafer-811k
‘Edge-Loc’는 다른 불량 유형에 비하여 차이가 적은 편
-> 1376이 7.5%로 높은 수치를 나타냈고 1109가
6.9%로 1376과 0.6%차이가 존재함
‘Edge-Ring’는 1075, 2126, 3036 3개의 크기가 비슷하게 존재함
-> 1075가 21.1%, 2126이 15.7%, 3036이
14.7%로 존재함
‘Random’은 1349가 14.3%로 높은 수치가 확인
그 밑인 1638, 533, 1080은 비슷한 수치를 나타냄
‘Near-Full’은 741로 두번째로 큰 516보다
4.7% 차이가 남.
불량 유형별 Wafer 크기
- 수가 너무 많아서 개수가 작은 값들은 Other로 묶음
분석 및 시각화 내용

## Slide 37
Wafer-811k
‘Center’는 515가 51.0%로 압도적으로 높은 수치를 나타내고 뒤를 이어 904(5.7%), 1226(4.0%)로 나타남
‘Donut’는 1334가 42.2%로 압도적으로 높은 수치를 나타냈고 뒤를 이어 845(7.9%), 1080(5.9 %)로 나타남
‘Loc’은 533이 8.3%로 두번째로 많이 나온 776(6.7%)와 약 1.6% 차이가남
‘Scratch’ 는 가장 작은 차이가 나는 불량유형.
-> 첫번째와 두번째가 약 0.3%차이가 나고 5번째와
도 약2.3% 정도 차이가남
분석 및 시각화 내용
- 수가 너무 많아서 개수가 작은 값들은 Other로 묶음
불량 유형별 Wafer 크기

## Slide 38
Wafer-811k
Wafer 이미지화 전처리
- None 패턴을 제외한 항목만 분리
서로 다른 다이 크기를 가진 웨이퍼의 이미지 화를
위해서 새로운 ‘waferMapDim’컬럼 생성
데이터 전처리 및 탐색

## Slide 39
Wafer-811k
· Wafer 이미지화
불량 패턴 별 웨이퍼 이미지화 (대표적인 이미지 8개 시각화)
waferMap Column에 있는 0,1,2와 생성한 waferDim Column을 이용해 불량 웨이퍼를 패턴 별 이미지 화
기존 반도체 생산 공정의 데이터를 이용해 공정 불량품 결과 사이의 공정 문제, 도출된 결과값으로 반도체 공정 효율 상승을 기대 가능
분석 및 시각화 내용

## Slide 40
Wafer-811k
분석 및 시각화 내용
· Wafer 이미지화
무작위로 100개 이미지 추출 후 시각화

## Slide 41
Wafer-811k
분석 및 시각화 내용
· Wafer 이미지화
패턴별 이미지 분리
· 순서대로
Center
Donut
Edge-Loc
Edge-Ring

## Slide 42
Wafer-811k
분석 및 시각화 내용
· Wafer 이미지화
패턴별 이미지 분리
· 순서대로
Loc
Random
Scratch
Near-full

## Slide 43
02-3
페이지 제작 및 서버
Django를 이용한 사이트 구현
Ubunto를 이용한 서버 연결

## Slide 44
사이트맵
메인페이지
로그인페이지
UCI SECOM 게시판
Wafer 811k게시판
결론게시판

## Slide 45
Used Tool For Project

## Slide 46
03
결론 및 향후과제
· 디스플레이 패널 생산시, 기계는 다양한 센서를 사용하여
공정 과정의 센서값을 측정함.
· 디스플레이 패널 내의 TFT, 즉 웨이퍼에서 발생하는 불량은
디스플레이 패널의 색상, 밝기, 선명도 및 수율에 영향을 줄 수 있으며,
불량 또한 센서에 의해 데이터로 수집됨.
위 방법으로 측정되고 수집된 값은 디스플레이 패널의 전기, 광학 및
기계적 특성을 측정하며, 센서에서 수집된 데이터는 불량품을
감지하기 위해 분석됨
분석된 공정 내 센서 데이터 와 불량종류를 통해, 불량 원인과
결과의 관계를 파악함으로서 정보를 얻음
이러한 정보는 공정 및 환경을 개선하기 위한 조치를 취하는 데 사용할 수 있으므로 제조업체는 불량을 사전에 감지하고 수율을 저하시키는 문제를 해결가능함

## Slide 47
04
느낀점
· 디스플레이 불량 요인 분석이라는 다소 생소한 주제에 대한 이해와 문제
정의가 필요했음
모든 팀원들이 디스플레이 제조 과정에 대해 배웠으며, 불량 요인 중 TFT, 즉 반도체 웨이퍼 관련으로 분석 대상을 정함으로써 문제 정의와 목표설정의 중요성을 이해함
· 디스플레이 제조업 특성상, 관련데이터가 기업의 보안 문제로 인해
수집이 쉽지가 않았음
따라서 관련 연구 및 논문을 통해, 예시 Dataset 2개(UCI-SECOM, WM-811k)를 수집함
· 단순한 측정값으로 보이는 Dataset을 시각화 하기 위한 데이터의
이해가 필요했음
단지 숫자와 통계치가 아닌, 어떤 column의 값이 어떤 것을 의미하는지에 대해 알게 되었고, 이를 통해 시각화까지 연계함
> 이러한 일련의 데이터 분석과정을 통해서, 이제까지 배웠던 과정들을
되돌아보며 복습을 할 수 있었고, 실제 데이터 분석 프로젝트가 어떤
방식으로 진행되는지에 대한 것을 알게 해준 좋은 경험 이었음

## Slide 48
2023 프로젝트
Team Dissplay
THANK
YOU